## Slide 1: JOENSUUN KASVIHUONE-KAASUPÄÄSTÖT 2007, 2009–2020 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2021

## Slide 2: Esityksen sisältö
Kuluttajien sähkönkulutus
Rakennusten lämmitys
  Sähkölämmitys
  Maalämpö
  Kaukolämpö
  Erillislämmitys
Teollisuus ja työkoneet
Tieliikenne
Maatalous
Jätehuolto
Yhteenveto
Kuntien väliset vertailut
CO2, CH4, N2O

## Slide 3: Sähkönkulutus
Sähkönkulutuksen päästölaskenta perustuu Energiateollisuus ry:n tilastoon kuntien sähkönkulutuksesta
Sähkönkulutus on esitetty seuraaville luokille: asuminen ja maatalous ja palvelut ja rakentaminen.
Teollisuuden sähkönkulutusta on tarkasteltu erikseen.
Joensuu, CO2-raportti 2022
Sähkönkulutus (GWh) | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Asuminen ja maatalous | 259 | 269 | 288 | 277 | 285 | 270 | 264 | 264 | 279 | 279 | 281 | 280 | 265
Palvelut ja rakentaminen | 230 | 247 | 254 | 246 | 242 | 246 | 250 | 238 | 244 | 230 | 242 | 237 | 254

## Slide 4: Sähkönkulutuksen päästöt
Kuluttajien sähkönkulutuksen päästöt laskivat 15 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2020. Päästöjen laskuun vaikutti sähkön päästökertoimen lasku.
Sähkönkulutuksen päästöjen laskennassa päästökertoimena on käytetty Suomen keskimääräistä sähkönkulutuksen päästökerrointa.
Joensuu, CO2-raportti 2022
Chart: kt CO2-ekv
| Kuluttajien sähkönkulutus
2007 | 78.629
2009 | 65.2289
2010 | 82.7182
2011 | 67.2398
2012 | 42.752
2013 | 53.5005
2014 | 42.9733
2015 | 32.566
2016 | 34.1888
2017 | 28.7472
2018 | 33.8762
2019 | 27.3514

## Slide 5: Rakennusten lämmitys
Suomessa huomattava osa energiankulutuksesta ja kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu rakennusten lämmityksestä.
Rakennusten lämmityksen päästöihin vaikuttaa vuosittain vaihteleva lämmitystarve.
Rakennusten lämmityksen päästöt on laskettu sähkölämmitykselle, maalämmölle, kaukolämmölle ja erillislämmitykselle.

## Slide 6: Rakennusten lämmityksen päästöt
Joensuu, CO2-raportti 2022
Chart: 
| Kaukolämpö | Sähkölämmitys | Maalämpö | Erillislämmitys
2007 | 114.6049 | 40.2317 | 0.3933 | 46.3808
2009 | 102.8367 | 38.845 | 0.46347 | 48.566
2010 | 114.4133 | 50.9313 | 0.63751 | 53.924
2011 | 90.4968 | 37.3466 | 0.55823 | 44.761
2012 | 96.5409 | 26.8908 | 0.5 | 47.8782
2013 | 63.5711 | 29.0799 | 0.58744 | 43.0925
2014 | 60.7215 | 23.8285 | 0.50037 | 42.1863
2015 | 61.0247 | 19.3064 | 0.44459 | 39.0029
2016 | 77.6537 | 21.7811 | 0.54237 | 41.3408
2017 | 78.5022 | 19.4722 | 0.50063 | 38.6289
2018 | 72.8743 | 23.0494 | 0.74231 | 30.1127
2019 | 61.5368 | 19.7003 | 0.69077 | 26.1999

## Slide 7: Teollisuus ja työkoneet
Teollisuuden päästölaskennassa ovat mukana seuraavat päästölähteet kunnan alueella:
  Polttoaineen käyttö (teollisuus ja työkoneet)
  Teollisuuden sähkönkulutus
Teollisuuden sähkönkulutustiedot saatiin Energiateollisuus ry:n tilastosta sekä teollisuuslaitoksille tehdyillä yrityskyselyillä. Teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt lasketaan vähentämällä Energiateollisuus ry:n tilastoimasta teollisuuden sähkönkulutuksesta teollisuuden omaan käyttöön tuottama sähkö. Tätä menetelmää käyttämällä teollisuuden sähkönkulutuksen päästöissä otetaan huomioon ainoastaan teollisuuden ostosähkö. Teollisuuden sähkönkulutuksen päästö on laskettu käyttäen valtakunnallista sähkönkulutuksen päästökerrointa.

## Slide 8: Teollisuus ja työkoneet
Joensuu, CO2-raportti 2020
Chart: GWh
| 2007 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Teollisuus ja työkoneet | 3122.0725 | 3734.8272 | 4335.0045 | 4131.171 | 4264.4918 | 4174.2857 | 4268.9179 | 4223.2624
Teollisuuden sähkönkulutus | 369.419 | 471.135 | 874.6739 | 875.2851 | 905.4506 | 853.8632 | 874.5014 | 822.9005
Yhteensä | 3491.4915 | 4205.9622 | 5209.6784 | 5006.4561 | 5169.9424 | 5028.1489 | 5143.4193 | 5046.1629

## Slide 9: Teollisuus ja työkoneet
Joensuu, CO2-raportti 2020
Chart: kt CO2-ekv
| 2007 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Teollisuus ja työkoneet | 124.7206 | 90.1708 | 72.6479 | 92.8925 | 80.2171 | 93.8584 | 114.6745 | 111.1558
Teollisuuden sähkönkulutus | 90.0914 | 57.6544 | 85.7695 | 87.9001 | 81.6323 | 89.5626 | 75.0965 | 56.9929
Yhteensä | 214.812 | 147.8252 | 158.4174 | 180.7926 | 161.8494 | 183.421 | 189.7709 | 168.1487

## Slide 10: Tieliikenne
Liikenteestä aiheutuu noin viidennes Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.
Päästöjen lisäksi ympäristöhaasteita aiheuttavat ilmanlaadun heikkeneminen, melu ja vaikutukset pohjavesiin.
Tieliikenteen päästölaskenta perustuu VTT:n LIISA-malliin, jossa lasketaan päästöt eri ajoneuvotyypeille ja tieluokille. Viimeisimmän vuoden tieto on ennakkotieto, joka perustuu liikennemäärien muutoksiin kunnan alueella.
Mallilla tuotetaan Suomen viralliset vuosittaiset päästömäärät EU:lle, YK:lle ja Suomen tilastoihin.
Mallissa käytettyihin päästökertoimiin vaikuttavat polttoaineiden bio-osuudet.

## Slide 11: Tieliikenteen päästöt
Joensuu, CO2-raportti 2022
Chart: 
| 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Kunnan kadut ja tiet | 57.0185 | 51.4788 | 52.351 | 50.5554 | 49.2293 | 49.1792 | 44.4322 | 44.6777 | 49.2244 | 41.0615 | 41.6555 | 39.1599 | 39.1654
Päätiet | 70.3285 | 64.1793 | 66.8875 | 65.6765 | 65.4889 | 65.8752 | 60.2697 | 60.8167 | 68.2276 | 65.3086 | 69.1674 | 66.9217 | 62.6981
Moottorip. ja mopot | 1.3618 | 1.3998 | 1.4498 | 1.5325 | 1.5727 | 1.5982 | 1.5904 | 1.6547 | 1.682 | 1.657 | 1.619 | 1.5411 | 1.4782
Yhteensä | 128.7087 | 117.0579 | 120.6883 | 117.7644 | 116.2909 | 116.6525 | 106.2923 | 107.1491 | 119.1339 | 108.027 | 112.442 | 107.6228 | 103.3417 | 99.2309

## Slide 12: Maatalous
Maataloudesta aiheutuu noin 10 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.
Maatalouden päästöt aiheutuvat eläinten ruuansulatuksesta, lannasta sekä peltoviljelystä.
Eläinten ruuansulatuksen ja lannankäsittelyn päästöt on laskettu perustuen eläinten lukumäärään sekä Suomen kasvihuonekaasuinventaarion eläintyyppikohtaisiin päästökertoimiin.
Peltoviljelyn päästölaskenta perustuu eri kasvilajien viljelypinta-alatietoihin. Lisäksi on käytetty tietoa koko viljelypinta-alasta. Päästöt on laskettu perustuen Suomen kasvihuonekaasuinventaarion menetelmiin.

## Slide 13: Maatalouden päästöjen jakautuminen
Joensuu, CO2-raportti 2022
Chart: 
| Eläinten ruuansulatus | Lannankäsittely | Lanta laitumella | Lanta lannoitteena | Synteettinen lannoitus | Kalkitus | Niittojäännös ja typpeä sitovat kasvit | Epäsuora päästö | Päästöt yhteensä_ei maatalous
 | 6.4979 | 1.9801 | 0.74164 | 1.2405 | 4.094 | 1.2125 | 0.2239 | 2.4533 | 229.1581

## Slide 14: Maatalouden päästöt
Joensuu, CO2-raportti 2022
Chart: 
| Eläinten ruuansulatus | Lannankäsittely | Peltoviljely
2007 | 9.0277 | 2.5666 | 11.411
2009 | 8.9379 | 2.6063 | 10.4055
2010 | 8.7943 | 2.5824 | 11.257
2011 | 7.9724 | 2.3915 | 11.0223
2012 | 7.5541 | 2.2763 | 10.6789
2013 | 7.6047 | 2.3285 | 10.7514
2014 | 7.0641 | 2.1423 | 10.4887
2015 | 7.1429 | 2.1438 | 10.3529
2016 | 7.2843 | 2.0558 | 10.5312
2017 | 6.7898 | 2.0514 | 10.3632
2018 | 6.4122 | 1.9524 | 10.0059
2019 | 6.03 | 1.8722 | 9.8375

## Slide 15: Jätehuolto
Jätehuollon päästöt koostuvat kiinteän jätteen kaatopaikkasijoituksesta ja laitoskompostoinnista, sekä jäteveden käsittelystä.
Yhdyskuntajätteen sijoittaminen kaatopaikoille on vähentynyt voimakkaasti viime vuosina, sillä nykyään yhdyskuntajäte pyritään kierrättämään tai se hyödynnetään energian tuotannossa. Kunnissa, joissa jätteenpoltolla tuotetaan kaukolämpöä, on jätteenpolton päästö mukana kaukolämmönkulutuksen päästössä.
Jätehuollon päästölaskenta perustuu ympäristöhallinnon VAHTI- ja YLVA-tietojärjestelmien tietoihin ja laskennassa on hyödynnetty Suomen kasvihuonekaasuinventaarion menetelmiä.

## Slide 16: Jätehuollon päästöt
Joensuu, CO2-raportti 2022
Chart: 
| Kiinteä jäte | Jätevesi
2007 | 10.1892 | 3.8339
2009 | 14.1986 | 3.4806
2010 | 14.1191 | 4.676
2011 | 14.7815 | 4.8759
2012 | 18.6221 | 4.3608
2013 | 24.7185 | 4.7003
2014 | 16.6558 | 4.6119
2015 | 17.3008 | 4.46
2016 | 15.1011 | 4.7343
2017 | 13.6702 | 4.8268
2018 | 13.4752 | 4.5545
2019 | 12.2227 | 4.6264

## Slide 17: Yhteenveto
Kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2020 olivat yhteensä 247,6 kt CO2-ekv ilman teollisuutta.
Joensuun päästöt ilman teollisuutta laskivat 11 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2020. Keskimäärin päästöt laskivat CO2-raportin kunnissa 9 prosenttia.
Joensuun päästöt asukasta kohti vuonna 2020 olivat 3,2 t CO2-ekv ilman teollisuutta.
Joensuu, CO2-raportti 2022

## Slide 18: Päästöjen jakautuminen eri sektoreille
Joensuu, CO2-raportti 2022
Chart: 
| Kulutta- jien sähkön- kulutus | Sähkö- lämmitys | Maa- lämpö | Kauko- lämpö | Erillis- lämmitys | Tie- liikenne | Maa- talous | Jäte- huolto
 | 23.3399 | 14.2173 | 0.5104 | 47.2123 | 23.5115 | 103.3417 | 18.4438 | 17.025




## Slide 19: Päästöjen kehitys sektoreittain
Joensuu, CO2-raportti 2022
Chart: 
| Kulutt:n sähkön- kulutus | Sähkö- lämmitys | Maa- lämpö | Kauko- lämpö | Erillis- lämmitys | Tie- liikenne | Maa- talous | Jäte- huolto
2007 | 78.629 | 40.2317 | 0.3933 | 114.6049 | 46.3808 | 128.7087 | 23.0053 | 14.0231
2009 | 65.2289 | 38.845 | 0.46347 | 102.8367 | 48.566 | 117.0579 | 21.9496 | 17.6792
2010 | 82.7182 | 50.9313 | 0.63751 | 114.4133 | 53.924 | 120.6883 | 22.6337 | 18.7951
2011 | 67.2398 | 37.3466 | 0.55823 | 90.4968 | 44.761 | 117.7644 | 21.3863 | 19.6573
2012 | 42.752 | 26.8908 | 0.5 | 96.5409 | 47.8782 | 116.2909 | 20.5092 | 22.9829
2013 | 53.5005 | 29.0799 | 0.58744 | 63.5711 | 43.0925 | 116.6525 | 20.6846 | 29.4188
2014 | 42.9733 | 23.8285 | 0.50037 | 60.7215 | 42.1863 | 106.2923 | 19.6951 | 21.2676
2015 | 32.566 | 19.3064 | 0.44459 | 61.0247 | 39.0029 | 107.1491 | 19.6396 | 21.7608
2016 | 34.1888 | 21.7811 | 0.54237 | 77.6537 | 41.3408 | 119.1339 | 19.8714 | 19.8354
2017 | 28.7472 | 19.4722 | 0.50063 | 78.5022 | 38.6289 | 108.027 | 19.2044 | 18.497
2018 | 33.8762 | 23.0494 | 0.74231 | 72.8743 | 30.1127 | 112.442 | 18.3706 | 18.0297
2019 | 27.3514 | 19.7003 | 0.69077 | 61.5368 | 26.1999 | 107.6228 | 17.7397 | 16.8491

## Slide 20: Päästöjen kehitys ilman teollisuutta
Joensuu, CO2-raportti 2022
Chart: 
Päästöt yhteensä | 445.9769 | 412.6268 | 464.7415 | 399.2104 | 374.3448 | 356.5874 | 317.465 | 300.8942 | 334.3475 | 311.5796 | 309.4973 | 277.6908 | 247.6019 | 256.6927
Päästöt as. kohden | 6.1851 | 5.6754 | 6.3398 | 5.4124 | 5.0473 | 4.7883 | 4.2306 | 3.9846 | 4.4081 | 4.0961 | 4.043 | 3.6134 | 3.2183 | 3.3365

## Slide 21: Kuntien väliset vertailut
CO2-raportissa on mukana noin 85 kuntaa ympäri Suomen.
CO2-raportin kautta kunnat pystyvät paitsi seuraamaan ilmastotyönsä tuloksia myös vertailemaan päästökehitystään muihin kuntiin.
Päästövertailut on toteutettu pääasiassa asukaskohtaisten päästöjen vertailuina. Lisäksi on esitetty kokonaispäästöjen vertailuja.

## Slide 22: Saman kokoluokan kunnat
CO2-raportissa mukana olevien yli 70 000 asukkaan kuntien asukaskohtaiset päästöt vuonna 2020 ilman teollisuutta.
Joensuu, CO2-raportti 2022
Chart: 
| Turku | Espoo | Lahti | Tampere | Helsinki | Vantaa | Joensuu | Oulu | Jyväskylä | Lappeenranta | Kuopio | Kouvola
Kuluttajien sähkönkulutus | 0.38802 | 0.42027 | 0.39598 | 0.36578 | 0.41019 | 0.40739 | 0.30337 | 0.32443 | 0.36906 | 0.38744 | 0.38876 | 0.40029
Sähkölämmitys | 0.071287 | 0.071752 | 0.08961 | 0.064762 | 0.030809 | 0.089756 | 0.1848 | 0.13899 | 0.10603 | 0.12611 | 0.11831 | 0.1898
Maalämpö | 0.0086262 | 0.0092853 | 0.0056851 | 0.0064799 | 0.0024503 | 0.0059223 | 0.0066342 | 0.0082235 | 0.0099118 | 0.0052828 | 0.0083904 | 0.0072212
Kaukolämpö | 0.47948 | 0.90483 | 0.44528 | 1.0072 | 1.7185 | 0.85179 | 0.61366 | 1.1539 | 1.1398 | 0.52804 | 0.89675 | 0.36864
Erillislämmitys | 0.25124 | 0.17133 | 0.42622 | 0.21562 | 0.10644 | 0.21876 | 0.3056 | 0.27461 | 0.39893 | 0.48881 | 0.29153 | 0.99337
Tieliikenne | 0.78969 | 1.0025 | 1.3301 | 0.95928 | 0.75291 | 1.4824 | 1.3432 | 1.2601 | 1.3536 | 1.6958 | 1.4454 | 1.9275
Maatalous | 0.027955 | 0.011187 | 0.064426 | 0.026919 | 0.0053132 | 0.016567 | 0.23973 | 0.099651 | 0.08037 | 0.45761 | 0.7915 | 0.77273
Jätehuolto | 0.075414 | 0.052884 | 0.16984 | 0.30132 | 0.046831 | 0.047114 | 0.22129 | 0.32668 | 0.14274 | 0.31906 | 0.16358 | 0.28364

## Slide 23: Asukaskohtaisten päästöjen vertailu
Joensuu, CO2-raportti 2022
Yksikkö: t CO2-ekv/ asukas
Chart: 

## Slide 24: Kokonaispäästöjen vertailu
Joensuu, CO2-raportti 2022
Yksikkö: kt CO2-ekv
Chart: 

## Slide 25: Kiitos mielenkiinnosta!